## Slide 1
Priority 1
Priority 2
packets are incoming with random priority, random current delay, random remaining hop count
packets have a fixed length, thus are served in a single slot time
정리
2개의 prioirty
  Priority 1 : C&C, Audio, Video
  priority 2 : Best Effort traffic
  Deadline이 priority별로 고정되어 있지 않은 (기존과 같은)환경에서는 deadline까지 남은 시간이 packet별로 제각각이기 때문에 deadline을 고정하지 않으면 조금 더 복잡한 문제가 될 수 있음
Random priority, Random current delay, Random remaining hop count
  Single node에 인입하는 패킷이 0 slot ~ n slots 주기 중 random
    패킷 생성시마다 다음에 생성될 패킷의 priority와 주기를 랜덤으로 결정
    ) : episode의 utilization 계산식
  Single node에 인입하는 패킷의 current delay = (현재시간(slots) – 생성된 시간(slots)) + random(slots)
  Remaining hop count : 1~3 중 random
  Current delay와 hop count를 random으로 할 필요성?
0 slot부터 하면 queue length가 더 자주, 잘 증가하게 됩니다. 만약 이로 인해 queue length가 너무 증가한다면 원래대로 1 slot으로 수정하시면 됩니다.

## Slide 2
정리
Remaining hops를 더하는 것은 one hop = one slot 과 같게
취급될 여지가 있어 remaining hops에 alpha를 곱함
current delay와 hop count를 random으로 한다면 head of queue대신 를 state로 결정
대신 로 대체하여 max인 패킷이 queue의 몇 번째에서 대기중인 지를 state로 할 수도 있음
혹은 대신 를 사용
One hop = one slot이어도 문제는 없어 보입니다. One hop = one slot이면 안되는 이유가 있을까요?
2, 3번의 경우, 기존 state를 대신하기 보다는 state size를 6으로 늘리는게 나아 보입니다.

## Slide 3
정리
Reward 설계 시 주의할 점
무조건 1로 설정하는 방식(FIFO)이 optimal한 reward가 될 가능성에 주의
우선순위 기반 FIFO 방식이 역효과가 발생하는 시나리오
priority1의 utilization이 높을 때 , priority2가 deadline안에 전송되지 못함
Priority2의 utilization이 높을 때, priority 1을 전송하느라 priority2를 deadline안에 전송하지 못함
Reward 설계 방향
- Priority1또는 priority2가 high utilization인 상황에서 gate를 어떤 빈도로 open해 주어야 priority 1은 전부, priority2는 FIFO보다 많이 packet의 deadline을 지킬 수 있는 지를 학습 할 수 있도록 설계해야 함
생각한 방안
Single node dqn agent와 동시에 FIFO simulation을 진행, FIFO의 결과보다 더 많이 누적된 packet을 전송했을 때 위의 reward function에 추가 reward(+)를 준다
Priority 1
Priority 2
Priority 1
Priority 2
DQN
FIFO(gate 1 고정)
Accumulated packets
Priority 1 : 38개 전송
Priority 2 : 99개 전송
Accumulated packets
Priority 1 : 40개 전송
Priority 2 : 50개 전송
Beta는 action 1개로 결정되는 reward가 아니라 episode 전체에 걸쳐 결정되는 reward이기에 기존 방식으로는 reward를 반영하기 어려울 거라 생각됩니다. Beta 없이 진행해 보시는 게 좋을 것 같습니다.

## Slide 4
Multi agent로 확장 (single agent구현 이후)
Single node에서 train 후 네트워크 구조를 확장해 재학습
Single node에서 train된 Neural network 모델을 multi agent에 적용(pre-trained model을 이용해 확장)