## Slide 1: Single agent scenario

## Slide 2: Scenario 1
High priority의 utilization이 높은 경우
  1. 일반 FIFO 전송: high priority flow의 delay가 증가
  2. Priority 기반 FIFO 전송: high priority의 전송은 보장되지만 Low priority의 전송은 보장되지 않음
-> High priority를 몇 번 보내고 나서 Low priority를 보내야 최대한 많은 패킷들의 deadline을 지킬 수 있는 지 결정
node2
Priority 1
Priority 2
Priority 3
Priority 4
node1
Priority 1
Priority 2
Priority 3
Priority 4

## Slide 3: Scenario 2
Low priority의 utilization이 높은 경우
  1. 우선순위 기반 FIFO 전송 : Low priority flow들의 delay가 증가
-> 때에 따라 High priority의 양보가 필요할 수 있음
node2
Priority 1
Priority 2
Priority 3
Priority 4
node1
Priority 1
Priority 2
Priority 3
Priority 4

## Slide 4: 기존 환경에서의 Test 결과
High utilization의 priority1가 들어왔을 때, FIFO로 전송을 하는 경우 priority1의 delay가 증가
priority 1 utilization: 90%, priority 2 utilization: 20%
GCL of priority 1 : [111]
GCL of priority 2 : [111]
Avg_delay of Priority 1 : 8ms, 6.2ms, 9.3ms
Avg_ delay of Priority 2 : 4.6ms
GCL of priority 1 : [111]
GCL of priority 2 : [000]
Avg_delay of Priority 1 : 6ms, 4ms, 7ms
Avg_ delay of Priority 2 : X

## Slide 5: State-action-reward definition
node2
Priority 1
Priority 2
Priority 3
Priority 4
node1
Priority 1
Priority 2
Priority 3
Priority 4
High priority의 utilization이 높을 때, Low priority의 utilization이 높을 때 각각의 상황 모두 학습해 비교
Single agent를 가정
  전송 완료까지 남은 hop수와 현재 노드에 link 되어있는 노드의 정보를 state로 하여 single agent의 단점인 다른 노드의 정보를 알 수 없다는 단점을 보완
  Node 1 혹은 node 2중 하나를 dqn agent로, 나머지 node는 일반 FIFO 스케쥴링 적용

## Slide 6: State-action-reward definition
node2
Priority 1
Priority 2
Priority 3
Priority 4
node1
Priority 1
Priority 2
Priority 3
Priority 4
- 다른 reward function의 단점
  : 해당 timeslot이 아닌 이전 timeslot에서의 action에 의한 delay 이기 때문에 immediate reward로 부적절
  : 마찬가지로 이전 timeslot에서의 action에 의한 queue length일 수도 있고, 모든 action을 1로 할 가능성이 있기 때문에 부적절

## Slide 7: Multi agent scenario

## Slide 8: Scenario 3
node3
Priority 1
Priority 2
Priority 3
Priority 4
하나의 노드에 2개 이상의 노드가 연결
  Node 1과 2중 조금 더 deadline이 널널한 패킷을 더 늦게 보내는 방식으로 스케쥴링
  Node 3의 High priority Queue가 여유로울 때 High priority를 전송하고, Low priority queue가 여유로울 때 Low Priority를 전송
모든 노드의 상황을 알아야 하기 때문에 multi agent가 필요
다만, Node 별 multi agent가 아니라 Queue별 multi agent로 구현 -> 더 복잡한 topology에서 확장이 용이함
        , ,
node1
node2